No.2009-0060

2009/05/01

株式会社 ブリッツ

追加適合のご案内

- ストリート、ワインディング、ミニサーキットを想定したオールマイティーに使用できる減衰力調整機能付き全長調整式ダンパーキットです。

- フロント､リアともに減衰力5段調整のショックアブソーバーを採用。

- ケース一体型のピロアッパーマウントを採用し、最適なクリアランスを保つことで、ガタツキや異音を抑え、よじれの無いダイレクトな操作感を実現します。

- シリンダー、ピストン、ロッドなどの主要構成パーツには、信頼のKYB製を採用。

- 静音ラバーシート、専用ダストブーツなど、品質にもこだわった本格的なダンパーキットです。

- ケース部分には、強度と耐久性を誇るステンレス合金を採用。

- オーバーホール対応可能

92618：DAMPER ZR CZ4A

| 追加適合車種情報 |
| --- |
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | エンジン型式 | 税込価格 | 本体価格 | コードNo. | JANコード |
| (Vehicle) | (Model Year) | (Model) | (E/G Model) | (MSRP w/tax) | (MSRP) | (Code No.) | (JAN Code) |
| MITSUBISHI |  |  |  |  |  |  |  |
| LANCER EVOLUTIONⅩ | 08/10- | CZ4A | 4B11 MIVEC | \252,000 | \240,000 | 92618 | 4959094926184 |
| SUBARU |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPREZA WRX STI | 09/02- | GRB | EJ20 | \252,000 | \240,000 | 92619 | 4959094926191 |
| IMPREZA WRX STI A-Line | 09/02- | GRF | EJ25 | \252,000 | \240,000 | 92619 | 4959094926191 |

| 製品情報 |
| --- |
| 車 種 | 型 式 | アッパーマウント 形状 | 減衰力フロント 伸側/圧側 | 減衰力リア 伸側/圧側 | 基準 ダウン量 | スプリング(Spring) | コードNo. |
| (Vehicle) | (Model) | (Upper Mount Shape) | Front | Rear | (Down) | バネレート | 自由長 | 内径 | (Code No.) |
|  |  | F/R | Rebump/Bump | Rebump/Bump | F/R | F/R | F/R | F/R |  |
| MITSUBISHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LANCER EVOLUTIONⅩ | CZ4A | ピロ調整/ピロ固定 | 2620/1420 | 3960/1730 | -40/-35 | 9.0/8.0 | 200/200 | 65/65 | 92618 |
| SUBARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPREZA WRX STI※ | GRB | ピロ調整/ピロ固定 | 2620/1420 | 2650/1140 | -35/-30 | 10.0/9.0 | 200/180 | 65/65 | 92619 |
| IMPREZA WRX STI A-Line※ | GRF | ピロ調整/ピロ固定 | 2620/1420 | 2650/1140 | -35/-30 | 10.0/9.0 | 200/180 | 65/65 | 92619 |

- リア内張りカット加工が必要になります。

減衰力・・・0.3mm/S時で単位はN（ニュートン）、表記数値はダイヤル3段位置での数値です。

バネレート・・・単位はkgf/mm

商品ならびに価格は改良のため、予告なく変更する場合があります。

また、上記の設定車種は予告なく販売を中止する場合があります。

# Text boxes

No.68124　スカイラインGT-R　BNR34

GT-R